Síntesis electromagnética.
Ampere estableció cómo las corrientes eléctricas creaban campos magnéticos.
Faraday comprobó cómo los campos magnéticos variables inducían corrientes eléctricas.
James Clerk Maxwell (1831-1879) unificó estas relaciones con la luz y demostró que ésta es una onda electromagnética.

---
Síntesis electromagnética.
Maxwell sintetizó el electromagnetismo en cuatro ecuaciones:
Forma integral
Forma diferencial
size 24 color yellow {Φ sub E = lint sub S vec E · d vec S = q over ε}
size 24 color blue {vec nabla · vec E = q over ε }
Ley de Gauss
size 24 color yellow {lint sub l vec E · d vec l = - ∂ over {∂t} {lint sub S vec B · d vec S }= - {{∂Φ} sub B over {∂t}}}
size 24 color blue {vec nabla times vec E = - {{∂ vec B} over {∂t}}}
Ley de Faraday
size 24 color blue {vec nabla · vec B = 0}
Flujo del campo magnético
size 24 color yellow {Φ sub B = lint sub S vec B · d vec S = 0}
size 24 color blue {vec nabla times vec B = μ vec J + ε μ{{∂ vec E} over {∂t}}}
size 24 color yellow { {lint sub l vec B · d vec l }= I + d over {dt} lint sub s vec E · d vec S}
Ley de Ampere

---
Síntesis electromagnética.
Maxwel estableció las características de las ondas electromagnéticas:
Se originan por cargas eléctricas aceleradas.
Consisten en la variación periódica de un campo eléctrico E→ y uno magnético B→
Ambos campos varían sinusoidalmente y son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación de la onda.
color yellow size 14{ vec v = c vec i}
color yellow size 14{ vec E = E sub 0 sen ( ω t - k x) vec j}
color yellow size 14{ vec B = B sub 0 sen ( ω t - k x) vec k}
Propagación de onda electromagnética

---
Síntesis electromagnética.
En 1865, Maxwell estableció las características de las ondas electromagnéticas:
No necesitan soporte material para propagarse.
Su velocidad de propagación depende del medio.
Su velocidad de propagación está relacionada con la constante dieléctrica ε y con la permeabilidad magnética μ del medio.
Los dos campos están en fase y sus elongaciones están relacionadas por la ecuación
color blue size 16{ abs vec E = c · abs vec B}

---
Síntesis electromagnética.
Maxwell estableció las características de las ondas electromagnéticas:
En el vacío, la relación entre la constante dieléctrica ε y la permeabilidad magnética μ es:
color blue size 14{ c = 1 over {sqrt {ε sub 0 μ sub 0}} = 3 · 10 sup 8 m/s}
color yellow size 14{ vec v = c vec i}
Como cualquier onda, cumplen que :
color yellow size 14{ vec E = E sub 0 sen ( ω t - k x) vec j}
color yellow size 14{ vec B = B sub 0 sen ( ω t - k x) vec k}
color blue size 14{ c = %lambda f}
color yellow size 16{ abs vec E = c · abs vec B}

---
Síntesis electromagnética.
Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) produjo por primera vez ondas electromagnéticas:
Puesto que se originan por cargas eléctricas aceleradas, construyó un oscilador de cargas y un detector para las ondas emitidas.
Experimento de Hertz
Reconstrucción del experimento de Hertz

---
Espectro electromagnético.
color yellow size 14{ c = %lambda f}
En función de su frecuencia (o su longitud de onda) podemos tener muchos tipos de ondas electromagnéticas:

---
Radiofrecuencia
Longitud de onda: 108 m a 10-3 m	Frecuencia: 3 Hz a 3 1011 Hz
Aplicaciones: comunicaciones

---
Radiofrecuencia
Longitud de onda: 108 m a 10-3 m	Frecuencia: 3 Hz a 3 1011 Hz
Aplicaciones: radioastronomía

---
Microondas. Son la parte alta de la radiofrecuencia
Longitud de onda: 1 m a 10-3 m	Frecuencia: 3 108 a 3 1011 Hz

---
Microondas. Son la parte alta de la radiofrecuencia
Longitud de onda: 1 m a 10-3 m	Frecuencia: 3 108 a 3 1011 Hz
Aplicaciones: comunicaciones, telefonía móvil

---
Microondas. Son la parte alta de la radiofrecuencia
Longitud de onda: 1 m a 10-3 m	Frecuencia: 3 108 a 3 1011 Hz
Aplicaciones: radar, calentamiento
Horno de microondas: 2,45 GHz

---
Ondas infrarrojas (IR)
Longitud de onda: 10-3 a 7,8 10-7 m	Frecuencia: 3 1011 a 3,8 1014 Hz

---
Ondas infrarrojas (IR)
Longitud de onda: 10-3 a 7,8 10-7 m	Frecuencia: 3 1011 a 3,8 1014 Hz
Aplicaciones: detección de temperatura

---
Ondas infrarrojas (IR)
Longitud de onda: 10-3 a 7,8 10-7 m	Frecuencia: 3 1011 a 3,8 1014 Hz
Aplicaciones: vigilancia nocturna, comunicaciones a corta distancia

---
Ondas visibles
Longitud de onda:	Frecuencia:

---
Ondas visibles
Longitud de onda: 350-780 nm	Frecuencia: 450 y 750 1012 Hz

---
Rediación ultravioleta (UV)
Longitud de onda: 4 10-7 y 1,5 10-8 m	Frecuencia:
Aplicaciones: esterilización

---
Rediación ultravioleta (UV)
Longitud de onda: 4 10-7 y 1,5 10-8 m	Frecuencia:
Aplicaciones: astronomía

---
Rayos X
Longitud de onda: 10 a 0,1 nm	Frecuencia: 3 1016 a 3 1018 Hz
Aplicaciones: medicina, análisis de materiales, astronomía

---
Rayos gamma
Longitud de onda: < 10-11 m	Frecuencia: >1019 Hz
Aplicaciones: astronomía

---
Rayos gamma
Longitud de onda: < 10-11 m	Frecuencia: >1019 Hz
Aplicaciones: medicina
Iodo en tiroides
Tecnecio en huesos